1. Назначение изделия

1.1. Устройство Разветвитель DMX (B1T2) (далее – разветвитель) предназначено для разветвления и буферизации сетей управления светильниками по протоколам DMX-512, RDM, ILCS со скоростью передачи данных 250 кб/c.

2. Технические характеристики

2.1. Технические характеристики разветвителя приведены в табл.1.

Таблица 1

| Характеристики | Устройство разветвитель DMX (B1T2) |
| --- | --- |
| Напряжение питания переменного тока | ~230B при частоте 50 Гц |
| Потребляемая мощность, max | 2 Вт |
| Класс защиты от поражения электротоком по ГОСТ 12.2.007.0 | I (первый) |
| Скорость передача данных | 250 kb/c |
| Протокол управления | DMX-512, RDM, ILCS (250 кб/c) |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 | У 1 |
| Температура эксплуатации | от - 40 до + 45°C |
| Степень защиты от внешних воздействий СТБ IEC 60598-1 | IP65 |
| Диаметр подключаемого кабеля | питания: 4,5 - 10 мм2 управления: 3 - 7 мм2 |
| Габаритные размеры, мм | См. рис.1 |
| Масса, max | 0,5 кг |

*Примечание: Ввиду того, что организация-изготовитель проводит постоянную работу по улучшению качества изделий, внешний вид, комплектность и технические характеристики изделия могут отличаться от приведенных данных.

3. Устройство

3.1. Разветвитель состоит из следующих составных частей:

а) корпус с двумя крышками из поликарбоната серого цвета;

б) пластина монтажная;

в) модуль управления;

г) модуль питания.

4. Комплектность поставки

4.1. В комплект поставки входит:

разветвитель, шт	1;

упаковка, шт	1 (на 2 разветвителя);

паспорт, шт	1.

5. Требования по технике безопасности

5.1. Установку разветвителя производить только при отключенном питании.

5.2. Необходимо оберегать корпус разветвителя от механических повреждений.

5.3. Очистку корпуса производить с помощью мягкой ветоши, смоченной в мыльном растворе.

Внимание! ВСЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ, ЧИСТКЕ, РЕМОНТУ РАЗВЕТВИТЕЛЯ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕХ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ И ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ.

Рис.1

6. Порядок монтажа и подключения

6.1. Распаковать разветвитель.

6.2. Снять верхние крышки разветвителя, открутив винты.

6.3. Закрепить разветвитель в рабочем положении через четыре отверстия (рис.2).

6.4. Подключить разветвитель согласно схеме подключения (рис.3). Провод «PE» используется для уменьшения уровня ЭМП. При подключении разветвителя без функции «разветвления» необходимо заглушить неиспользуемый кабельный ввод, для сохранения IP65.

6.5. Закрыть разветвитель крышками.

НЕДОПУСТИМО ВКЛЮЧЕНИЕ РАЗВЕТВИТЕЛЯ В СЕТЬ С СНЯТЫМИ КРЫШКАМИ!

6.6. Проверить светильники на работоспособность.

6.7.Закрутить винты до упора и затянуть накидные гайки кабельных вводов.

Рис.2

7. Схема подключения

7.1 Схема подключения разветвителя показана на рис.3

Усиление с разветвлением			      Усиление без разветвления

Рис.3

8.Правила хранения и транспортировки

8.1. Для поставки в макроклиматические районы с умеренным климатом условия транспортирования в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов – такие же, как условия хранения 5 по ГОСТ 15150 при температуре от минус 40 до плюс 40°С.

8.2.Разветвитель должен транспортироваться только в закрытом транспорте (железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах, в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов).

8.3. Условия хранения разветвителя – 2 по ГОСТ 15150 на допустимый срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию 1 год.

8.4. Хранение разветвителя предусмотрено в оригинальной упаковке, в защищенном от прямого солнечного излучения, дождя, пыли и плесени помещении при температуре от минус 40 до плюс 40 °С и относительной влажности не более 98 % при температуре плюс 25 °С.

9. Требования охраны окружающей среды и утилизации

9.1. Устройство не наносит вреда окружающей природной среде, здоровью и генетическому фонду человека при испытании, хранении, транспортировании, эксплуатации (применении) и утилизации.

|  | Устройство утилизируется согласно требованиям к электронным и электротехническим товарам (изделиям) |  |
| --- | --- | --- |

10. Гарантийные обязательства

10.1. Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев от даты поставки устройства покупателю при соблюдении правил монтажа и эксплуатации, изложенных в данном паспорте.

10.2. Срок службы устройства не менее 8 лет.

10.3 При возникновении неполадок в работе устройства обращаться в сервисную службу                     ООО «Интилед» по бесплатному телефонному номеру/ WhatsApp +7 800 333 05 33, по электронной почте help@intiled.ru или оставить заявку на сайте www.intiled.ru.

11. Свидетельство о приемке

| Диапазон заводских номеров изделий в партии |  | Количество изделий в партии | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата выпуска |  | Представитель ОТК |  |
|  |  |  | печать |

Адрес организации-изготовителя: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, литер А,

пом. 12-Н, ч.пом. 33, оф. 4-41, 4 этаж

Адрес производства: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, строение 10.

https://intiled.ru/

ПАСПОРТ

Разветвитель DMX(B1T2)